Technické údaje – Kia EV6 GT

Akumulátor a elektromotor

Typ elektromotora                 Synchrónny motor s permanentným magnetom (vpredu a vzadu)

Typ akumulátora           	Lítiovo-iónový polymérový

Kapacita akumulátora      	77,4 kWh

Max. výkon (predný elektromotor) 160 kW (218 k) pri 4 400 – 9 000 ot./min.

Max. výkon (zadný elektromotor)   270 kW (367 k) pri 6 800 – 9 400 ot./min.

Max. výkon (kombinovaný)      	430 kW (585 k)

Max. krútiaci moment (kombinovaný)   740 Nm

Spotreba    	       	22,7

(kombinovaná, kWh/100 km)*

Emisie CO2      	0

(kombinované g/km)*

Dojazd v čisto elektrickom režime  	424 (km)

* Spotreba a emisie: dojazd sa vypočítava pomocou celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP). Údaje platia pre nízku hodnotu.

0 – 100 km/h             	3,5 sekundy

Najvyššia rýchlosť (km/h) 	260

Prevodovka:       	Jednostupňová redukcia

Pohonná jednotka

Pohon štyroch kolies (4WD)

Zavesenie kolies

Vzpery MacPherson s dvojitým spodným ramenom (vpredu)

Viacprvkové zavesenie s piatimi článkami (vzadu)

Riadenie

Typ   Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom (R-MDPS)

Prevodový pomer riadenia (m)    				12,56

Počet otáčok volantu (medzi krajnými polohami)	2,30

Polomer otáčania (m)            				5,97

Disky a pneumatiky

Štandard                	21-palcové zliatinové disky, pneumatiky 255/40 R21

Rezerva                      Súprava na núdzovú opravu defektu

Brzdy

Vpredu                       380x34 mm, odvetrávané kotúče

Vzadu                       	360x20 mm, odvetrávané kotúče

Rozmery (mm)

Exteriér

Celková dĺžka         	4 695           	Celková šírka         	1 890

Celková výška        	1 545

Rázvor             	2 900           	Predný previs     	845

Zadný previs      	950              	Svetlá výška 		155

Interiér

1. rad                   		      2. rad

Šírka vo výške hlavy   	990 (965 bez strešného okna)     934 (965 so strešným oknom)

Priestor pre nohy       	1 078			     	      1 006

Maximálny objem batožinového priestoru (litrov) 	480 (min), 1 260 (max) plus 20 litrov vpredu

Hmotnosti (kg)

Pohotovostná hmotnosť (maximálna)  	2 125

Celková hmotnosť (maximálna)  		2 610

Príves, nebrzdený  				750

Príves, brzdený  				1 800